## Slide 1: Tp02 – memória cache
Alunos:
Ananda mendes (19.1.4030)
Fábio Henrique soares (19.1.4008)
Rômulo de oliveira carneiro (19.1.4107)

## Slide 2: Memória cache
 O que é?
Memória que fica dentro do processador e realiza o intermédio entre ele e a memória principal;
É dividida em três níveis, conhecidos como L1, L2 e L3. Eles dizem respeito à proximidade da memória cache das unidades de execução do processador;
Permite que o processador apresente um melhor desempenho.

## Slide 3: Método de Substituição
LFU (Least Frequently Used) A política LFU mantém um contador de acesso para cada linha da memória. Ao escolher uma linha para a substituição, a linha com a contagem mais baixa é descartada.

## Slide 4: Função de mapeamento
Mapeamento Associativo
O mecanismo de alocação de blocos da Memória Principal na Cache não segue posição fixa;
Cada bloco vai ocupar a primeira posição vazia encontrada;
Ele oferece maior flexibilidade para a escolha do bloco a ser substituído quando um novo bloco é trazido para a memória cache. São utilizados algoritmos de substituição para maximizar a taxa de acertos na cache.

## Slide 5: Teste 01 – cache hit
TAM_FOR: 10
REPETIÇÕES: 30%
 | Cache 1 | Cache 2 | Cache 3 | Taxa C1 (%) | Taxa C2 (%) | Taxa C3 (%) | Taxa de RAM (%) | CUSTO
M1 | 8 | 16 | 32 | 2% | 4% | 6% | 88% | 26978310
M2 | 16 | 32 | 64 | 4% | 7% | 15% | 74% | 23131800
M3 | 32 | 64 | 128 | 6% | 15% | 25% | 54% | 17475840
M4 | 64 | 128 | 256 | 14% | 26% | 42% | 18% | 7356780
M5 | 16 | 64 | 256 | 4% | 12% | 49% | 35% | 12339000
M6 | 8 | 32 | 128 | 2% | 8% | 27% | 63% | 20090610

## Slide 6: Teste 01 – cache MISS
 | Cache 1 | Cache2 | Cache 3 | Taxa C1 (%) | Taxa C2 (%) | Taxa C3 (%)
M1 | 8 | 16 | 32 | 98% | 96% | 94%
M2 | 16 | 32 | 64 | 96% | 93% | 85%
M3 | 32 | 64 | 128 | 94% | 85% | 75%
M4 | 64 | 128 | 256 | 86% | 74% | 58%
M5 | 16 | 64 | 256 | 496% | 88% | 51%
M6 | 8 | 32 | 128 | 98% | 92% | 73%
TAM_FOR: 10
REPETIÇÕES: 30%

## Slide 7: Teste 02 – cache hit
TAM_FOR: 10
REPETIÇÕES: 60%
 | Cache 1 | Cache 2 | Cache 3 | Taxa C1 (%) | Taxa C2 (%) | Taxa C3 (%) | Taxa de RAM (%) | CUSTO
M1 | 8 | 16 | 32 | 2% | 8% | 15% | 75% | 23395770
M2 | 16 | 32 | 64 | 4% | 17% | 17% | 62% | 19457370
M3 | 32 | 64 | 128 | 8% | 29% | 20% | 43% | 14165640
M4 | 64 | 128 | 256 | 32% | 17% | 37% | 14% | 5639490
M5 | 16 | 64 | 256 | 4% | 30% | 45% | 21% | 8021970
M6 | 8 | 32 | 128 | 2% | 10% | 34% | 54% | 17501670

## Slide 8: Teste 02 – cache MISS
 | Cache 1 | Cache2 | Cache 3 | Taxa C1 (%) | Taxa C2 (%) | Taxa C3 (%)
M1 | 8 | 16 | 32 | 98% | 92% | 85%
M2 | 16 | 32 | 64 | 96% | 83% | 83%
M3 | 32 | 64 | 128 | 92% | 71% | 80%
M4 | 64 | 128 | 256 | 68% | 83% | 63%
M5 | 16 | 64 | 256 | 96% | 70% | 55%
M6 | 8 | 32 | 128 | 98% | 90% | 66%
TAM_FOR: 10
REPETIÇÕES: 60%

## Slide 9: Teste 03 – cache hit
TAM_FOR: 10
REPETIÇÕES: 90%
CUSTO MÁXIMO: 13492170 (100%)
 | Cache 1 | Cache 2 | Cache 3 | Taxa C1 (%) | Taxa C2 (%) | Taxa C3 (%) | Taxa de RAM (%) | CUSTO
M1 | 8 | 16 | 32 | 18% | 33% | 6% | 43% | 13492170
M2 | 16 | 32 | 64 | 42% | 14% | 13% | 31% | 9964800
M3 | 32 | 64 | 128 | 57% | 9% | 27% | 7% | 3291210
M4 | 64 | 128 | 256 | 63% | 26% | 4% | 7% | 2628360
M5 | 16 | 64 | 256 | 42% | 21% | 30% | 7% | 3394800
M6 | 8 | 32 | 128 | 18% | 36% | 28% | 18% | 6487470

## Slide 10: Teste 03 – cache MISS
 | Cache 1 | Cache2 | Cache 3 | Taxa C1 (%) | Taxa C2 (%) | Taxa C3 (%)
M1 | 8 | 16 | 32 | 82% | 67% | 94%
M2 | 16 | 32 | 64 | 58% | 86% | 87%
M3 | 32 | 64 | 128 | 43% | 91% | 73%
M4 | 64 | 128 | 256 | 37% | 74% | 96%
M5 | 16 | 64 | 256 | 58% | 79% | 70%
M6 | 8 | 32 | 128 | 82% | 64% | 72%
TAM_FOR: 10
REPETIÇÕES: 90%

## Slide 11: Teste 04 – cache hit
TAM_FOR: 20
REPETIÇÕES: 30%
 | Cache 1 | Cache 2 | Cache 3 | Taxa C1 (%) | Taxa C2 (%) | Taxa C3 (%) | Taxa de RAM (%) | CUSTO
M1 | 8 | 16 | 32 | 3% | 3% | 6% | 88% | 26887050
M2 | 16 | 32 | 64 | 5% | 7% | 12% | 76% | 23600790
M3 | 32 | 64 | 128 | 8% | 11% | 26% | 55% | 17831340
M4 | 64 | 128 | 256 | 14% | 24% | 44% | 18% | 7011090
M5 | 16 | 64 | 256 | 5% | 11% | 51% | 33% | 11575890
M6 | 8 | 32 | 128 | 3% | 6% | 24% | 67% | 21129750

## Slide 12: Teste 04 – cache MISS
 | Cache 1 | Cache2 | Cache 3 | Taxa C1 (%) | Taxa C2 (%) | Taxa C3 (%)
M1 | 8 | 16 | 32 | 97% | 97% | 94%
M2 | 16 | 32 | 64 | 95% | 93% | 88%
M3 | 32 | 64 | 128 | 92% | 89% | 74%
M4 | 64 | 128 | 256 | 86% | 76% | 56%
M5 | 16 | 64 | 256 | 95% | 89% | 49%
M6 | 8 | 32 | 128 | 94% | 76% | 33%
TAM_FOR: 20
REPETIÇÕES: 30%

## Slide 13: Teste 05 – cache hit
TAM_FOR: 20
REPETIÇÕES: 60%
 | Cache 1 | Cache 2 | Cache 3 | Taxa C1 (%) | Taxa C2 (%) | Taxa C3 (%) | Taxa de RAM (%) | CUSTO
M1 | 8 | 16 | 32 | 2% | 2% | 13% | 83% | 25596720
M2 | 16 | 32 | 64 | 4% | 12% | 22% | 62% | 20012040
M3 | 32 | 64 | 128 | 5% | 32% | 26% | 37% | 12529980
M4 | 64 | 128 | 256 | 31% | 25% | 29% | 15% | 5556510
M5 | 16 | 64 | 256 | 4% | 31% | 44% | 21% | 8322840
M6 | 8 | 32 | 128 | 2% | 6% | 43% | 49% | 16427520

## Slide 14: Teste 05 – cache MISS
 | Cache 1 | Cache2 | Cache 3 | Taxa C1 (%) | Taxa C2 (%) | Taxa C3 (%)
M1 | 8 | 16 | 32 | 98% | 98% | 87%
M2 | 16 | 32 | 64 | 96% | 88% | 78%
M3 | 32 | 64 | 128 | 95% | 68% | 74%
M4 | 64 | 128 | 256 | 69% | 75% | 71%
M5 | 16 | 64 | 256 | 96% | 69% | 56%
M6 | 8 | 32 | 128 | 98% | 94% | 57%
TAM_FOR: 20
REPETIÇÕES: 60%

## Slide 15: Teste 06 – cache hit
TAM_FOR: 20
REPETIÇÕES: 90%
 | Cache 1 | Cache 2 | Cache 3 | Taxa C1 (%) | Taxa C2 (%) | Taxa C3 (%) | Taxa de RAM (%) | CUSTO
M1 | 8 | 16 | 32 | 12% | 17% | 32% | 39% | 12961080
M2 | 16 | 32 | 64 | 23% | 33% | 15% | 29% | 9558540
M3 | 32 | 64 | 128 | 44% | 23% | 25% | 8% | 3626010
M4 | 64 | 128 | 256 | 66% | 24% | 3% | 7% | 2713680
M5 | 16 | 64 | 256 | 23% | 42% | 27% | 8% | 3488040
M6 | 8 | 32 | 128 | 12% | 40% | 36% | 12% | 5147280

## Slide 16: Teste 06 – cache MISS
 | Cache 1 | Cache2 | Cache 3 | Taxa C1 (%) | Taxa C2 (%) | Taxa C3 (%)
M1 | 8 | 16 | 32 | 88% | 83% | 68%
M2 | 16 | 32 | 64 | 77% | 67% | 85%
M3 | 32 | 64 | 128 | 56% | 77% | 75%
M4 | 64 | 128 | 256 | 34% | 76% | 97%
M5 | 16 | 64 | 256 | 77% | 58% | 73%
M6 | 8 | 32 | 128 | 88% | 60% | 64%
TAM_FOR: 20
REPETIÇÕES: 90%

## Slide 17: Teste 07 – cache hit
TAM_FOR: 30
REPETIÇÕES: 30%
 | Cache 1 | Cache 2 | Cache 3 | Taxa C1 (%) | Taxa C2 (%) | Taxa C3 (%) | Taxa de RAM (%) | CUSTO
M1 | 8 | 16 | 32 | 2% | 4% | 6% | 88% | 26566800
M2 | 16 | 32 | 64 | 3% | 6% | 13% | 78% | 23612370
M3 | 32 | 64 | 128 | 7% | 12% | 25% | 56% | 17562930
M4 | 64 | 128 | 256 | 12% | 26% | 42% | 20% | 7514520
M5 | 16 | 64 | 256 | 3% | 13% | 47% | 37% | 12608070
M6 | 8 | 32 | 128 | 2% | 7% | 26% | 65% | 20379300

## Slide 18: Teste 07 – cache MISS
 | Cache 1 | Cache2 | Cache 3 | Taxa C1 (%) | Taxa C2 (%) | Taxa C3 (%)
M1 | 8 | 16 | 32 | 98% | 96% | 94%
M2 | 16 | 32 | 64 | 97% | 94% | 87%
M3 | 32 | 64 | 128 | 93% | 88% | 75%
M4 | 64 | 128 | 256 | 88% | 74% | 58%
M5 | 16 | 64 | 256 | 97% | 87% | 53%
M6 | 8 | 32 | 128 | 98% | 93% | 74%
TAM_FOR: 30
REPETIÇÕES: 30%

## Slide 19: Teste 08 – cache hit
TAM_FOR: 30
REPETIÇÕES: 60%
 | Cache 1 | Cache 2 | Cache 3 | Taxa C1 (%) | Taxa C2 (%) | Taxa C3 (%) | Taxa de RAM (%) | CUSTO
M1 | 8 | 16 | 32 | 2% | 4% | 5% | 89% | 27243780
M2 | 16 | 32 | 64 | 4% | 7% | 14% | 75% | 23104770
M3 | 32 | 64 | 128 | 6% | 15% | 29% | 50% | 16194570
M4 | 64 | 128 | 256 | 12% | 35% | 37% | 16% | 6379710
M5 | 16 | 64 | 256 | 4% | 14% | 52% | 30% | 10690170
M6 | 8 | 32 | 128 | 2% | 6% | 31% | 61% | 19213980

## Slide 20: Teste 08 – cache MISS
 | Cache 1 | Cache2 | Cache 3 | Taxa C1 (%) | Taxa C2 (%) | Taxa C3 (%)
M1 | 8 | 16 | 32 | 98% | 96% | 95%
M2 | 16 | 32 | 64 | 96% | 93% | 86%
M3 | 32 | 64 | 128 | 94% | 85% | 71%
M4 | 64 | 128 | 256 | 88% | 65% | 63%
M5 | 16 | 64 | 256 | 96% | 86% | 48%
M6 | 8 | 32 | 128 | 98% | 94% | 69%
TAM_FOR: 30
REPETIÇÕES: 60%

## Slide 21: Teste 09 – cache hit
TAM_FOR: 30
REPETIÇÕES: 90%
 | Cache 1 | Cache 2 | Cache 3 | Taxa C1 (%) | Taxa C2 (%) | Taxa C3 (%) | Taxa de RAM (%) | CUSTO
M1 | 8 | 16 | 32 | 7% | 14% | 24% | 55% | 17387880
M2 | 16 | 32 | 64 | 15% | 26% | 18% | 41% | 12829380
M3 | 32 | 64 | 128 | 30% | 26% | 23% | 21% | 7104660
M4 | 64 | 128 | 256 | 52% | 19% | 19% | 10% | 3701220
M5 | 16 | 64 | 256 | 15% | 38% | 37% | 10% | 4287480
M6 | 8 | 32 | 128 | 7% | 28% | 33% | 32% | 10678380

## Slide 22: Teste 09 – cache MISS
 | Cache 1 | Cache2 | Cache 3 | Taxa C1 (%) | Taxa C2 (%) | Taxa C3 (%)
M1 | 8 | 16 | 32 | 93% | 86% | 76%
M2 | 16 | 32 | 64 | 85% | 74% | 82%
M3 | 32 | 64 | 128 | 70% | 74% | 77%
M4 | 64 | 128 | 256 | 48% | 81% | 81%
M5 | 16 | 64 | 256 | 85% | 62% | 63%
M6 | 8 | 32 | 128 | 93% | 72% | 67%
TAM_FOR: 30
REPETIÇÕES: 90%

## Slide 23
Chart: TAM_FOR: 10 , REPETIÇÕES: 30%
| M1 (8-16-32) | M2 (16-32-64) | M3 (32-64-128) | M4 (64-128-256) | M5 (16-64-256) | M6 (8-32-128)
C1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 4 | 2
C2 | 4 | 7 | 15 | 26 | 12 | 8
C3 | 6 | 15 | 25 | 42 | 49 | 27
RAM | 88 | 74 | 54 | 18 | 35 | 63
Chart: 
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
CUSTO | 26978310 | 23131800 | 17475840 | 7356780 | 12339000 | 20090610

## Slide 24
Chart: TAM_FOR: 10 , REPETIÇÕES: 60%
| M1 (8-16-32) | M2 (16-32-64) | M3 (32-64-128) | M4 (64-128-256) | M5 (16-64-256) | M6 (8-32-128)
C1 | 2 | 4 | 8 | 32 | 4 | 2
C2 | 8 | 17 | 29 | 17 | 30 | 10
C3 | 15 | 17 | 20 | 37 | 45 | 34
RAM | 75 | 62 | 43 | 14 | 21 | 54
Chart: 
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
CUSTO | 23395770 | 19457370 | 14165640 | 5639490 | 8021970 | 17501670

## Slide 25
Chart: TAM_FOR: 10 , REPETIÇÕES: 90%
| M1 (8-16-32) | M2 (16-32-64) | M3 (32-64-128) | M4 (64-128-256) | M5 (16-64-256) | M6 (8-32-128)
C1 | 18 | 42 | 57 | 63 | 42 | 18
C2 | 33 | 14 | 9 | 26 | 21 | 36
C3 | 6 | 13 | 27 | 4 | 30 | 28
RAM | 43 | 31 | 7 | 7 | 7 | 18
Chart: 
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
CUSTO | 13492170 | 9964800 | 3291210 | 2628360 | 3394800 | 6487470

## Slide 26
Chart: TAM_FOR: 20 , REPETIÇÕES: 30%
| M1 (8-16-32) | M2 (16-32-64) | M3 (32-64-128) | M4 (64-128-256) | M5 (16-16-256) | M6 (8-32-128)
C1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 5 | 3
C2 | 3 | 7 | 11 | 24 | 11 | 6
C3 | 6 | 12 | 26 | 44 | 51 | 24
RAM | 88 | 76 | 55 | 18 | 33 | 67
Chart: CUSTO
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
CUSTO | 26887050 | 23600790 | 17831340 | 7011090 | 11575890 | 21129750

## Slide 27
Chart: TAM_FOR: 20 , REPETIÇÕES: 60%
| M1 (8-16-32) | M2 (16-32-64) | M3 (32-64-128) | M4 (64-128-256) | M5 (16-64-256) | M6 (8-32-128)
C1 | 2 | 4 | 5 | 31 | 4 | 2
C2 | 2 | 12 | 32 | 25 | 31 | 6
C3 | 13 | 22 | 26 | 29 | 44 | 43
RAM | 83 | 62 | 37 | 15 | 21 | 49
Chart: 
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
CUSTO | 25596720 | 20012040 | 12529980 | 5556510 | 8322840 | 16427520

## Slide 28
Chart: TAM_FOR: 20 , REPETIÇÕES: 90%
| M1 (8-16-32) | M2 (16-32-64) | M3 (32-64-128) | M4 (64-128-256) | M5 (16-64-256) | M6 (8-32-128)
C1 | 12 | 23 | 44 | 66 | 23 | 12
C2 | 17 | 33 | 23 | 24 | 42 | 40
C3 | 32 | 15 | 25 | 3 | 27 | 36
RAM | 39 | 29 | 8 | 7 | 8 | 12
Chart: 
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
CUSTO | 12961080 | 9558540 | 3626010 | 2713680 | 3488040 | 5147280

## Slide 29
Chart: TAM_FOR: 30 , REPETIÇÕES: 30%
| M1 (8-16-32) | M2 (16-32-64) | M3 (32-64-128) | M4 (64-128-256) | M5 (16-61-256) | M6 (8-32-128)
C1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 2
C2 | 4 | 6 | 12 | 26 | 13 | 7
C3 | 6 | 13 | 25 | 42 | 47 | 26
RAM | 88 | 78 | 56 | 20 | 37 | 65
Chart: 
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
CUSTO | 26566800 | 23612370 | 17562930 | 7514520 | 12608070 | 20379300

## Slide 30
Chart: TAM_FOR: 30 , REPETIÇÕES: 60%
| M1 (8-16-32) | M2 (16-32-64) | M3 (32-64-128) | M4 (64-128-256) | M5 (16-64-256) | M6 (8-32-128)
C1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 2
C2 | 4 | 7 | 15 | 35 | 14 | 6
C3 | 5 | 14 | 29 | 37 | 52 | 31
RAM | 89 | 75 | 50 | 16 | 30 | 61
Chart: 
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
CUSTO | 27243780 | 23104770 | 16194570 | 6379710 | 10690170 | 19213980

## Slide 31
Chart: TAM_FOR: 30 , REPETIÇÕES: 90%
| M1 (8-16-32) | M2 (16-32-64) | M3 (32-64-128) | M4 (64-128-256) | M5 (16-64-256) | M6 (8-32-128)
C1 | 7 | 15 | 30 | 52 | 15 | 7
C2 | 14 | 26 | 26 | 19 | 38 | 28
C3 | 24 | 18 | 23 | 19 | 38 | 33
RAM | 55 | 41 | 21 | 10 | 10 | 32
Chart: 
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
CUSTO | 17387880 | 12829380 | 7104660 | 3701220 | 4287480 | 10678380